Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Nr 14/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Interaktywny monitor dotykowy z montażem ściennym

| Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Miejsce dostawy | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw (interaktywny monitor dotykowy z montażem ściennym i szkoleniem) | Wymagania minimalne monitora interaktywnego z montażem ściennym - Przekątna obrazu (cale) – min. 63” - Rozdzielczość obrazu – Full HD - Powierzchnia ekranu - matowa lub antyodblaskowa - Format obrazu – 16:9 - Komunikacja z komputerem – za pomocą przewodu USB - Kąt widzenia – 178 stopni - Żywotność ekranu – min. 30 tys. godzin - Czas reakcji matrycy (wartość max) – 8ms - Czas reakcji na dotyk (wartość max) – 15ms - Wbudowane głośniki – Stereo o mocy min. 2x10W - Porty/złącza (wbudowane) – HDMI, D-Sub, audio, USB - Połączenie z komputerem – Interfejs USB, VGA i/lub HDMI. Przewody do podłączenia do komputera (stacjonarny, notebook) - Obsługiwane systemy operacyjne – MS Windows 7 i nowsze - Gwarancja – 24 miesiące - Certyfikaty – CE, ISO 9001 dla producenta - Montaż – Wykonawca zobowiązany jest do montażu monitora interaktywnego w miejscu wskazanym przez dyrektora placówki oświatowej. Montaż ścienny. Wyprowadzenie przewodów sygnałowych i zasilania monitora. Ukrycie okablowania w dedykowanych korytkach natynkowych (dostarczenie, montaż korytek po stronie Wykonawcy). Przewody sygnałowe do podłączenia do komputera (stacjonarny, notebook) nie krótsze niż 10 m. Instalacja oprogramowania do obsługi monitora interaktywnego na sprzęcie dostępnym w danym pomieszczeniu montażu zestawu. Kalibracja sprzętu. - Szkolenie – Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zaproponowanej formie wskazanych przez dyrektora placówki pracowników w zakresie działania, wykorzystania sprzętu. | szt. | 2 |  | 30 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą |

Uwagi do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

- sprzęt fabrycznie nowy,

- sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż na 9 miesięcy przed terminem dostawy sprzętu.