Ćwiczenie nr 24 - Badanie odległości rowków na

płycie CD

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie odległości rowków na płycie CD

Zagadnienia wstępne:

- Długość fali

- Promień świetlny.

- Odbicie światła.

- Załamanie światła.

- Dyspersja światła.

- Interferencja światła.

- Dyfrakcja światła.

- Polaryzacja światła.

- Laser.

Przyrządy:

- Wskaźnik laserowy.

- Płyta CD.

- Linijka.

- Ekran papierowy.

Przebieg ćwiczenia:

  - Ustawiamy układ złożony z lasera, ekranu (kartka z otworem w środku) i płyty CD.

  - Układ powinien być ustawiony tak, aby promień lasera po przejściu przez otwór w środku ekranu trafiał prostopadle na płytę CD.

  - Ustawiamy odległość ekranu od płyty tak, aby na ekranie pojawiło się pięć plamek świetlnych.

  - Zaznaczamy na ekranie położenie plamek.

  - Mierzymy odległość l – płyty CD od ekranu.

  - Mierzymy odległość między plamkami d1 – odległość pierwszej plamki od środka i d2 – odległość drugiej plamki od środka.

  - Powtarzamy pomiar 10 razy zmieniając za każdym razem miejsce na płycie.

  - Odczytujemy długość fali λ, podaną na wskaźniku.

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć odległość pomiędzy rowkami a na płycie korzystając ze wzoru.

- Obliczyć odległość pomiędzy rowkami d1 i d2 dla wszystkich pomiarów.

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Porównać otrzymane wyniki.

- Obliczyć wartości średnie (z wszystkich pomiarów) d1 i d2.

- Obliczyć odległość pomiędzy rowkami a na płycie korzystając z wartości średnich.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia

- Rysunek przyrządu

- Opracowanie wyników

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

Tabelka pomiarowa

| Lp. | d1 | d2 | l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| średnia |  |  |  |

Tabelka pomiarowa zbiorcza

| s | t | a | v |
| --- | --- | --- | --- |
| [m] | [s] | [m/s2] | [m/s] |