Ćwiczenie nr 26 – Badanie pracy przy przesunięciu

ciała.

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie pracy potrzebnej do przesunięcia ciała.

Zagadnienia wstępne:

- Opory ruchu.

- Praca mechaniczna.

- Jednostka pracy.

- Praktyczna jednostki pracy.

- Energia kinetyczna.

- Energia potencjalna.

- Siłomierz.

- Zasada działania siłomierza.

Przyrządy:

- Trzy jednakowe wagoniki na ciężarki,

- Siłomierz,

- Zestaw ciężarków.

Przebieg ćwiczenia:

  - Umieścić wagonik na drewnianym podłożu i przyczepić do niego siłomierz.

  - Odmierzamy odległość 1 metra, na której przeprowadzimy pomiar.

  - Dobieramy wartość siły F tak, aby wagonik poruszał się ruchem jednostajnym.

  - Odczytujemy wartość siły działającej na ciało z siłomierza.

  - Pomiar powtarzamy trzy razy i wyniki zapisujemy w tabelce pomiarowej.

  - Następnie dokładamy do wagonika ciężarek.

  - Powtarzamy punkty 2, 3, 4, 5.

  - Ponownie dokładamy ciężarek i powtarzamy pomiary.

  - Następnie do wagonika przyczepiamy drugi wagonik.

  - Powtarzamy punkty 2, 3, 4, 5.

  - Ustawiamy jeden wagonik na drugim.

  - Powtarzamy punkty 2, 3, 4, 5.

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć wartości średnie mierzonych wielkości.

- Korzystając ze wzoru W = F * s obliczmy wykonaną pracę.

- Obliczenia przeprowadzić dla wszystkich pomiarów i porównać.

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Sporządzić tabelkę zbiorczą dla wszystkich pomiarów.

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematem urządzenia)

- Opracowanie wyników

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

# Tabelka pomiarowa (dla pojedynczego pomiaru)

| L.p | F [N] |
| --- | --- |
| średnia |  |